## Slide 1: Control de emisiones

## Slide 2: Elaborado por:
Saúl Barba González.

## Slide 3
En este documento se mostrara acerca de las emisiones contaminantes que genera la combustión de los automóviles se mostrara como diagnosticar los gases que salen del motor..

## Slide 4: Ciclo Otto
El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado (motores de gasolina).
Cortesía de: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto

## Slide 5: Siclo Otto 4 tiempos.
1.:en el primer tiempo el pistón se desplaza al PMI y la válvula de admisión se abre y deja entrar la mescla de combustible y oxigeno.
2: en el segundo tiempo el pistón se desplaza al PMS comprimiendo la mescla cave mencionar que las válvulas se cierran en este momento..
3: el tercer tiempo consiste en que la bujía descarga una chispa provocando una explocion que envia al piston al PMI.

## Slide 6
4: en el cuarto tiempo el piston se desplasa al PMS y la valvula de escape se avre y deja escapar los residuos.

## Slide 7: características del ciclo diésel
Un ciclo Diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas del gasóleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de auto ignición del gasóleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla
Cortecia de: http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ciclo_Diesel

## Slide 8: vacío
es la ausencia total de material en los elementos (materia) en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente.
es.wikipedia.org/wiki/Vacío‎

## Slide 9: presión
es una magnitud física que mide como la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie (esa magnitud es escalar), y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea.
es.wikipedia.org/wiki/Presión

## Slide 10: Precio atmosférica
La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra.
La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera.
es.wikipedia.org/wiki/Presión_atmosférica

## Slide 11: compresión
El motor de combustión interna en uno de sus ciclos de funcionamiento "comprime" una mezcla de gasolina y aire, para inmediatamente después encenderla y poder realizar un trabajo con los gases originados por la combustión de esa mezcla.
automecanico.com/auto2002/comprestest.html‎

## Slide 12: velocidad
La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Se representa por \vec {v}\, o \mathbf {v}\,. Sus dimensiones son [L]/[T]. Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s.
http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad

## Slide 13: aceleración
En física, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica el cambio de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana se representa normalmente por \vec a \, o \mathbf a \, y su módulo por a \,. Sus dimensiones son \scriptstyle [ L \cdot T^{-2} ]. Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s2.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n

## Slide 14: temperatura
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro.
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura

## Slide 15: escalas
Escala Celsius
Escala Fahrenheit
Escala de Kelvin

## Slide 16: Emisión y efectos
Los hidrocarburos reaccionan con los óxidos de nitrógeno por acción de la luz solar y a temperaturas elevadas, formando ozono a nivel del suelo, el cual puede causar irritación de los ojos, tos, jadeo, insuficiencia respiratoria y trastornos pulmonares permanentes.
Los óxidos de nitrógeno (NOX) contribuyen a la formación de ozono y de lluvia ácida, además de afectar la calidad del agua.
El monóxido de carbono es un gas incoloro letal que reduce el flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo y puede afectar las funciones cerebrales y la visión
http://www.envtox.ucdavis.edu/cehs/TOXINS/SPANISH5/Whatdoaboutcar.html

## Slide 17: Conversión entre escalas
A veces hay que convertir la temperatura de una escala a otra. A continuación encontrará cómo hacer esto.
Temperature Scales, Calculator
Para convertir de ºC a ºF use la fórmula: ºF = ºC x 1.8 + 32.
Para convertir de ºF a ºC use la fórmula: ºC = (ºF-32) ÷ 1.8.
Para convertir de K a ºC use la fórmula: ºC = K – 273.15
Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15.
Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15.
Para convertir de K a ºF use la fórmula: ºF = 1.8(K – 273.15) + 32.
http://www.how-to-study.com/study-skills/es/matematicas/escalas-de-temperatura.asp

## Slide 18: combustión
La combustión es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se desprende una gran cantidad de energía, en forma de calor y luz, manifestándose visualmente como fuego.
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n

## Slide 19: gases
Los gases de combustión son el resultado la combustión de las materias combustibles, como gasolina/petróleo, Diesel o carbón. En las combustiones localizadas y controladas, se descargan a la atmósfera a través de una tubería o chimenea.
Aunque gran parte de los gases de combustión está compuesto por el relativamente inofensivo dióxido de carbono, también contiene sustancias nocivas o tóxicas como el monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de azufre (SOx), más raramente óxidos de nitrógeno (NOx) y aerosoles. Los gases de combustión del Diesel tienen un olor característico.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_de_combusti%C3%B3n

## Slide 20: residuos
Con esta expresión se indica el conjunto de depósitos y cenizas que se forman siempre que se produce una combustión con productos no perfectamente puros o en condiciones tales que no permitan la total oxidación de los combustibles.
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/residuos-de-la-combustion-definicion-significado

## Slide 21: Porcentaje de mescla: aire-comvustible.
Para un gramo de gasolina se necesita 15.4 de aíra.

## Slide 22: Pulverización y vaporización
La pulverización catódica (o por su designación en inglés: sputtering) es un proceso físico en el que se produce la vaporización de los átomos de un material sólido denominado "blanco" mediante el bombardeo de éste por iones energéticos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulverizaci%C3%B3n_cat%C3%B3dica
La vaporización es el cambio de liquido a gasolina.

## Slide 23: Analizador de gas.
Los Analizadores de Gases RAG GasCheck son instrumentos que se utilizan para la medición de los gases de escape de motores a gasolina. Las características de precisión, confiabilidad y tamaño reducido están dadas gracias a que han sido desarrollado con componentes de última tecnología.
http://gascheck.com.ar/

## Slide 24: Opacímetro
es un sensor electro-óptico cuya función es medir la opacidad en el aire a través de las partículas existentes (polvo en suspensión, emisiones de gas, niebla, lluvia, nieve, etc.).
http://www.duranelectronica.com/producto.php?idProducto=31&idIdioma=0

## Slide 25: Normas técnicas de emisión de Contaminantes.
Artículo 1º.- La emisión de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos motorizados de encendido por chispa (ciclo Otto) de dos y cuatro tiempos, respecto de los cuales no se hayan establecido normas de emisión expresadas en gr/km, gr/HP-h, o gr/kw-h, no podrá exceder las
concentraciones máximas siguientes:

## Slide 26
Artículo 2º.- Las mediciones instrumentales de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) a
que se refiere el artículo anterior, se efectuarán con el vehículo detenido, motor funcionando a
régimen normal de temperatura, debiéndose tomar mediciones en ralentí y en un modo de alta
velocidad (2.500 + 300 revoluciones por minuto).
Artículo 3º.- La emisión de contaminantes por el tubo de escape de los vehículos diesel, considerará
sólo el humo visible (partículas en suspensión), medido a través del Indice de Ennegrecimiento,
Opacidad u Opacidad en flujo parcial
sinca.mma.gob.c

## Slide 27: - La cámara de combustión
La cámara de combustión es el lugar donde se realiza la combustión del combustible con el comburente, generalmente aire, en el motor de combustion interna.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n

## Slide 28: Características de la cámara de combustión.
, la cámara de combustión es el espacio remanente entre la parte superior del pistón cuando éste se encuentra en el punto muerto superior (PMS; en inglés "Top Dead Center" o TDC) y la culata o tapa de cilindros.
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n

## Slide 29: Tipos de cámara de combustión
-camara de cuña esta tiene una forma triangular
-camara de bañera esta tiene la forma similar a un corazón
-camar hemisferica camara completamente redonda con la bujia entre valvulas
-twin cam camara con bujia central, misma disposición de vlavulas admisión y escape
-camara estratificada en esta el inyector de combustible va por la parte baja de la valvula de admisión
http://es.answers.yahoo.com

## Slide 30: Productos de la combustión
HUMO BLANCO.Arde libremente.
HUMO NEGRO.Falta de oxígeno.
LlamaEs un gas incandescente cuya temperatura es variable, dependiendo defactores como el tipo de combustible y la concentración de comburente.
http://es.scribd.com/doc/28890667/Productos-de-la-combustion

## Slide 31: Hidrocarburos
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno.
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo

## Slide 32: Gases
Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas intereaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible por su alta energía cinética.
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas

## Slide 33: Reacciones fotoquímicas
En las reacciones fotoquímicas, antes de producirse la reacción se produce un proceso de interacción compleja de la molécula con la luz
http://html.rincondelvago.com/reacciones-fotoquimicas

## Slide 34: Orígenes químicos de las emisiones
Las emisiones están compuestas por químicos tóxicos que generan la contaminación además de que los gases de la combustión son generados por la combustión dela gasolina.

## Slide 35: Combustión Ideal y real.
Combustión ideal, coeficiente de exceso de aire, balance de materiales. La necesidad mínima de oxígeno para la combustión completa (ideal) de las partes inflamables depende de la composición del combustible

## Slide 36: Volatilidad dela gasolina.
La gasolina pertencia al grupo de los carburantes, el gasoil al grupo de los petróleos. El queroseno que emplean los motores de turbina es un producto intermedio. Los hidrocarburos presentes en el crudo de petróleo tienen distintos puntos de ebullición. Hay componentes que son más pesados, en el sentido de que hierven a temperaturas más altas. Hay otros más ligeros, es decir, que hierven a temperaturas más bajas que los anteriores.
http://misdeberes.es/tarea/106828

## Slide 37: Índices de la volatilidad de la gasolina
Durante la destilación fraccionada del petróleo y después de extraídas las fracciones de gases y bencinas se separa la fracción de “Gasolinas” constituida por una mezcla variable de hidrocarburos algo volátiles utilizable para motores de combustión diseñados especialmente para ese combustible.
http://www.sabelotodo.org/combustibles/gasolina.html

## Slide 38: Desventajas de la volatilidad de la gasolina
Las desventajas es que en el punto final de la destilación para que el que los idroc arburados no tengan mas de 10 átomos de carbono.

## Slide 39: Plomo en la gasolina
Su color es rojizo y su olor muy intenso. Incorpora tetraetilo de plomo a fin de incrementar el índice de octano requerido para determinados tipos y modelos de motores, tambien elimina el efecto de combustión previa que ocurre cuando la mezcla entra a la camara de combustión caliente Así como para lubricar los asientos de las válvulas. Es altamente contaminante, debido a que el plomo presenta un elevado grado de toxicidad y efectos nocivos al organismo humano.
http://autored.mx/index.php?option=com_content&view

## Slide 40: Porcentajes de plomo en la gasolina

## Slide 41: Efectos en combustión. • Aceite.
Estos motores que ya pasan aceite ala cámara de combustión generan mas contaminación por que no esta bien el motor.

## Slide 42: Prueba encendido
Una de las pruebas puede ser revisar el color del uno que genera el auto si este es de color azul esto quiere decir que el motor esta pasando aceite a la cámara de combustión .

## Slide 43: Emisiones contaminantes.
- Originadas por:
Combustible inadecuado o sucio
Esto puede generar dióxido de carbono , oxido de nitrógeno entre otros.

## Slide 44: Concentración de gases y la ecuación de combustión.
Análisis: La relación óptima de combustible a cantidad de aire de combustión (coeficiente de exceso de aire λ) para una instalación dada y un combustible dado, se puede determinar a partir de las lecturas del análisis de gases usando lo que se llama el diagrama de combustión. Los perfiles de concentración de los componentes del gas CO, CO2 y O2 se muestran como función del coeficiente de exceso de aire.

## Slide 45: Formación de contaminantes.

## Slide 46: Conclusión.
Mi conclusión es que las emisiones es importante controlarlas por la contaminación que genera además de que al controlar las emisiones se genera mas potencia y rendimiento en el motor